Protokół komunikacyjny HEKSAPOD
UWAGI:
1. Protokół odbywa się na zasadzie odpytywania urządzenia SLAVE (STM32) przez urządzenie MASTER (Raspberry Pi – RPI).
2. Pierwszy bajt wysyłany z RPI oznacza liczbę bajtów, które będą wysłane (nie licząc tego pierwszego bajtu).
3. Zapis PING, CZYTAJ lub ZAPISZ oznacza konkretną komendę, którą wydaje RPI do STMa. W przypadku CZYTAJ, RPI żąda od STMa zwrócenia jakiejś wartości, zaś w przypadku ZAPISZ, RPI żąda zapisania jakiejś wartości (np. pozycji danego serwa). PING jedynie sprawdza poprawność komunikacji z konkretnym serwem. Oznaczenia bajtowe:
  PING	0x01
  READ	0x02
  WRITE	0x03
  READ_ALL	0x04
  WRITE_ALL	0x05
4. Zapis 0xXY oznacza numer konkretnego serwa, gdzie:
  -X to numer odpowiedniej nogi 1-6 (numerowane według ruchu wskazówek zegara, pierwsza noga, to prawa przednia),
  -Y to numer odpowiedniego serwa 1-3 (numerowane od korpusu do końcówki nogi).
5. Zapis Pozycja oznacza pozycję konkretnego serwa cyfrowego i ma ona wartość pomiędzy 0-1024, zaś 512 to pozycja centralna. W tabeli ujęto:
  - Pozycja X to starszy bajt numeru pozycji,
  - Pozycja Y to młodszy bajt numeru pozycji.
6. Zapis Kod błedu oznacza, że STM zwraca do RPI specjalny numer z tablicy błedów, która znajduje się poniżej. Tablica jest całkowicie rozszerzalna, to jest jedynie jej pierwsza koncepcja.
0x00	Brak błedu
0x01	Jakiś nieznany błąd

Zapis CRC oznacza sumę kontrolną, którą liczy się w następujący sposób:
CRC = 255 – (suma wszystkich wysyłanych zaczynając od kodu rozkazu) modulo 255
PROTOKÓŁ:

0A. RPI wysyła zapytanie PING (pingowanie samej komunikacji z STM)
0x03	PING	0x00	CRC

0B. STM odpowiada:
0x00	Kod błędu	CRC

0A. RPI wysyła zapytanie PING (pingowanie konkretnego serwa)
0x04	PING	0x01	ID	CRC

0B. STM odpowiada:
0x01	Kod błędu	CRC

0A. RPI wysyła zapytanie PING (pingowanie wszystkich serw)
0x03	PING	0x02	CRC

0B. STM odpowiada:
0x02	Kod błędu	CRC

1A. RPI pyta o numer modelu serwa o numerze ID:
0x04	CZYTAJ	0x00	ID	CRC

1B. STM odpowiada:
0x00	Model Numer L	Model Numer H	CRC

2A. RPI pyta o wersję firmware serwa:
0x04	CZYTAJ	0x02	ID	CRC

2B. STM odpowiada:
0x02	Wersja firmware	CRC

3A. RPI pisze numer ID serwa (Nowe ID z zakresu 0x00-0xFC)
0x05	ZAPISZ	0x03	0xFE	Nowy ID	CRC

3B. STM odpowiada:
0x03	Kod błędu	CRC

4A. RPI pisze nowy baudrate serwa (1 – 1Mb/s, 2 – 0.5Mb/s, 3 – 0.4Mb/s)
0x05	ZAPISZ	0x04	0xFE	Nowy baudrate	CRC

4B. STM odpowiada:
0x04	Kod błędu	CRC

5A. RPI pyta o czas Return Delay Time serwa
0x04	CZYTAJ	0x05	ID	CRC

5B. STM odpowiada:
0x05	Return Delay Time	CRC

6A. RPI pisze nowy czas Return Delay Time serwa
0x05	ZAPISZ	0x05	ID	Nowy RDT	CRC

6B. STM odpowiada:
0x05	Kod błędu	CRC

7A. RPI czyta CW Angle Limit serwa
0x04	CZYTAJ	0x06	ID	CRC

7B. STM odpowiada:
0x06	CW Angle Limit L	CW Angle Limit H	CRC

8A. RPI pisze nowy CW Angle Limit serwa
0x06	ZAPISZ	0x06	ID	CWAL L	CWAL H	CRC

8B. STM odpowiada:
0x06	Kod błędu	CRC

9A. RPI czyta CCW Angle Limit serwa
0x04	CZYTAJ	0x08	ID	CRC

9B. STM odpowiada:
0x08	CCW Angle Limit L	CCW Angle Limit H	CRC

10A. RPI pisze nowy CCW Angle Limit serwa
0x06	ZAPISZ	0x08	ID	CCWAL L	CCWAL H	CR

10B. STM odpowiada:
0x08	Kod błędu	CRC

11A. RPI pyta o Highest Limit Temperature
0x04	CZYTAJ	0x0B	ID	CRC

11B. STM odpowiada:
0x0B	Highest Limit Temperature	CRC

12. RPI pisze nowy Highest Limit Temperature
0x05	ZAPISZ	0x0B	ID	Nowy HLT	CRC

12B. STM odpowiada:
0x0B	Kod błędu	CRC

13A. RPI pyta o Lowest Limit Voltage
0x04	CZYTAJ	0x0C	ID	CRC

13B. STM odpowiada:
0x0C	Lowest Limit Voltage	CRC

14. RPI pisze nowy Lowest Limit Voltage
0x05	ZAPISZ	0x0C	ID	Nowy LLV	CRC

14B. STM odpowiada:
0x0C	Kod błędu	CRC

15A. RPI pyta o Highest Limit Voltage
0x04	CZYTAJ	0x0D	ID	CRC

15B. STM odpowiada:
0x0D	Highest Limit Voltage	CRC

16A. RPI pisze nowy Highest Limit Voltage
0x05	ZAPISZ	0x0D	ID	Nowy HLV	CRC

16B. STM odpowiada:
0x0D	Kod błędu	CRC

17A. RPI czyta Max Torque serwa
0x04	CZYTAJ	0x0E	ID	CRC

17B. STM odpowiada:
0x0E	Max Torque L	Max Torque H	CRC

18A. RPI pisze nowy Max Torque serwa
0x06	ZAPISZ	0x0E	ID	MT L	MT H	CR

18B. STM odpowiada:
0x0E	Kod błędu	CRC

19A. RPI pyta o Status Return Level
0x04	CZYTAJ	0x10	ID	CRC

19B. STM odpowiada:
0x10	Status Return Level	CRC

20A. RPI pisze nowy Status Return Level
0x05	ZAPISZ	0x10	ID	Nowy SRL	CRC

20B. STM odpowiada:
0x10	Kod błędu	CRC

21A. RPI pyta o Alarm LED
0x04	CZYTAJ	0x11	ID	CRC

21B. STM odpowiada:
0x11	Alarm LED	CRC

22A. RPI pisze nowy Alarm LED
0x05	ZAPISZ	0x11	ID	Nowy ALED	CRC

22B. STM odpowiada:
0x11	Kod błędu	CRC

23A. RPI pyta o Alarm Shutdown
0x04	CZYTAJ	0x12	ID	CRC

23B. STM odpowiada:
0x12	Alarm Shutdown	CRC

24A. RPI pisze nowy Alarm Shutdown
0x05	ZAPISZ	0x12	ID	Nowy AS	CRC

24B. STM odpowiada:
0x12	Kod błędu	CRC

26A. RPI pyta o Torque Enable serwa
0x04	CZYTAJ	0x18	ID	CRC

26B. STM odpowiada:
0x18	Torque Enable	CRC

27A. RPI pisze nowy Torque Enable serwa
0x05	ZAPISZ	0x18	ID	Nowy TE	CRC

27B. STM odpowiada:
0x18	Kod błędu	CRC

28A. RPI pyta o LED serwa
0x04	CZYTAJ	0x19	ID	CRC

28B. STM odpowiada:
0x19	LED	CRC

29A. RPI pisze nowy LED serwa
0x05	ZAPISZ	0x19	ID	Nowy LED	CRC

29B. STM odpowiada:
0x19	Kod błędu	CRC

30A. RPI pyta o CW Compliance Margin
0x04	CZYTAJ	0x1A	ID	CRC

30B. STM odpowiada:
0x1A	CW Compliance Margin	CRC

31A. RPI pisze nowy CW Compliance Margin serwa
0x05	ZAPISZ	0x1A	ID	Nowy CWCM	CRC

31B. STM odpowiada:
0x1A	Kod błędu	CRC

32A. RPI pyta o CCW Compliance Margin
0x04	CZYTAJ	0x1B	ID	CRC

32B. STM odpowiada:
0x1B	CCW Compliance Margin	CRC

33A. RPI pisze nowy CCW Compliance Margin serwa
0x05	ZAPISZ	0x1B	ID	Nowy CWCM	CRC

33B. STM odpowiada:
0x1B	Kod błędu	CRC

34A. RPI pyta o CW Compliance Slope
0x04	CZYTAJ	0x1C	ID	CRC

34B. STM odpowiada:
0x1C	CW Compliance Slope	CRC

35A. RPI pisze nowy CW Compliance Slope serwa
0x05	ZAPISZ	0x1C	ID	Nowy CWCS	CRC

35B. STM odpowiada:
0x1C	Kod błędu	CRC

36A. RPI pyta o CCW Compliance Slope
0x04	CZYTAJ	0x1D	ID	CRC

36B. STM odpowiada:
0x1D	CCW Compliance Slope	CRC

37A. RPI pisze nowy CCW Compliance Slope serwa
0x05	ZAPISZ	0x1D	ID	Nowy CWCS	CRC

37B. STM odpowiada:
0x1D	Kod błędu	CRC

38A. RPI pyta o Goal Position serwa
0x04	CZYTAJ	0x1E	ID	CRC

38B. STM odpowiada:
0x1E	Goal Position L	Goal Position H	CRC

39A. RPI pisze Goal Position serwa
0x06	ZAPISZ	0x1E	ID	GP L	GP H	CRC

39B. STM odpowiada:
0x1E	Kod błędu	CRC

40A. RPI pyta o Moving Speed serwa
0x04	CZYTAJ	0x20	ID	CRC

40B. STM odpowiada:
0x20	Moving Speed L	Moving Speed H	CRC

41A. RPI pisze Moving Speed serwa
0x06	ZAPISZ	0x20	ID	MS L	MS H	CRC

41B. STM odpowiada:
0x20	Kod błędu	CRC

42A. RPI pyta o Torque Limit serwa
0x04	CZYTAJ	0x22	ID	CRC

42B. STM odpowiada:
0x22	Torque Limit L	Torque Limit H	CRC

43A. RPI pisze Torque Limit serwa
0x06	ZAPISZ	0x22	ID	TL L	TL H	CRC

43B. STM odpowiada:
0x22	Kod błędu	CRC

44A. RPI pyta o Present Position serwa
0x04	CZYTAJ	0x24	ID	CRC

44B. STM odpowiada:
0x24	Present Position L	Present Position H	CRC

45A. RPI pyta o Present Speed serwa
0x04	CZYTAJ	0x26	ID	CRC

45B. STM odpowiada:
0x26	Present Speed L	Present Speed H	CRC

46A. RPI pyta o Present Load serwa
0x04	CZYTAJ	0x28	ID	CRC

46B. STM odpowiada:
0x28	Present Load L	Present Load H	CRC

47A. RPI pyta o Present Voltage serwa
0x04	CZYTAJ	0x2A	ID	CRC

47B. STM odpowiada:
0x22	Present Voltage	CRC

48A. RPI pyta o Present Temperature serwa
0x04	CZYTAJ	0x2B	ID	CRC

48B. STM odpowiada:
0x22	Present Temperature	CRC

49A. RPI pyta o Registered Instruction serwa
0x04	CZYTAJ	0x2C	ID	CRC

49B. STM odpowiada:
0x22	Registered Instruction	CRC

50A. RPI pisze nowy Registered Instruction serwa
0x05	ZAPISZ	0x2C	ID	Nowy RI	CRC

50B. STM odpowiada:
0x2C	Kod błędu	CRC

51A. RPI pyta o Moving serwa
0x04	CZYTAJ	0x2E	ID	CRC

51B. STM odpowiada:
0x2E	Moving	CRC

49A. RPI pyta o Lock serwa
0x04	CZYTAJ	0x2F	ID	CRC

49B. STM odpowiada:
0x2F	Lock	CRC

50A. RPI pisze nowy Lock serwa
0x05	ZAPISZ	0x2F	ID	Nowy Lock	CRC

50B. STM odpowiada:
0x2F	Kod błędu	CRC

51A. RPI pyta o Punch serwa
0x04	CZYTAJ	0x30	ID	CRC

51B. STM odpowiada:
0x30	Punch L	Punch H	CRC

52A. RPI pisze Punch serwa
0x06	ZAPISZ	0x30	ID	Punch L	Punch H	CRC

52B. STM odpowiada:
0x30	Kod błędu	CRC

49A. RPI pyta o pozycję wszystkich serw
0x03	READ_ALL	0x00	CRC

49B. STM odpowiada:
0x00	POS1 L	POS1 H	…	POS18 L	POS18 H	CRC

49A. RPI pyta o pozycję, prędkość i obciążenie wszystkich serw
0x03	READ_ALL	0x01	CRC

49B. STM odpowiada:
0x01	POS1 L	POS1 H	SPEED1 L	SPEED1 H	LOAD1 L	LOAD1 H	…	POS18 L	POS18 H	SPEED18 L	SPEED18 H	LOAD18 L	LOAD18 H	CRC

49A. RPI pyta o pozycję I flagę zajętości wszystkich serw
0x03	READ_ALL	0x02	CRC

49B. STM odpowiada:
0x02	POS1 L	POS1 H	MOV	…	POS18 L	POS18 H	MOV18	CRC

49A. RPI pyta o pozycję, prędkość, obciążenie i flagę zajętości wszystkich serw
0x03	READ_ALL	0x03	CRC

49B. STM odpowiada:
0x03	POS1 L	POS1 H	SPEED1 L	SPEED1 H	LOAD1 L	LOAD1 H	MOV1	…

POS18L	POS18 H	SPEED18 L	SPEED18 H	LOAD18 L	LOAD18 H	MOV18	CRC

49A. RPI pisze pozycję wszystkich serw
0x27	WRITE_ALL	0x00	POS1 L	POS1 H	…	POS18 L	POS18 H	CRC

49B. STM odpowiada:
0x00	Kod błędu	CRC

9A. RPI czyta pozycję microswitchy:
0x03	CZYTAJ	0x90	CRC

9B. STM odpowiada:
0x90	POZYCJA	CRC

Bajt POZYCJA jest tworzony w ten sposób, że każdy bit odpowiada stanowi pozycję odpowiedniego microswitcha.
1A. RPI pyta o Sonary binarnie:
0x03	CZYTAJ	0x10	CRC

1B. STM odpowiada:
0x10	MSB Przód	LSB Przód	MSB Tył	LSB Tył	CRC

2A. RPI pyta o Sonary w centymetrach:
0x03	CZYTAJ	0x11	CRC

2B. STM odpowiada:
0x11	Przód	Tył	CRC

3A. RPI pyta o wszystkie Sharpy binarnie:
0x03	CZYTAJ	0x20	CRC

3B. STM odpowiada:
0x20	MSB Pierwszy	. . .	LSB Szósty	CRC

4A. RPI pyta o wszystkie Sharpy w centymetrach:
0x03	CZYTAJ	0x30	CRC

4B. STM odpowiada:
0x30	Pierwszy	. . .	Szósty	CRC

5A. RPI pyta o konkretnego (Z) Sharpa binarnie:
0x03	CZYTAJ	0x2Z	CRC

5B. STM odpowiada:
0x2Z	MSB	LSB	CRC

6A. RPI pyta o konkretnego (Z) Sharpa w centymetrach:
0x03	CZYTAJ	0x3Z	CRC

6B. STM odpowiada:
0x3Z	Odległość	CRC

7A. RPI pyta o wszystkie czujniki podłogi binarnie:
0x03	CZYTAJ	0x40	CRC

7B. STM odpowiada:
0x40	MSB Pierwszy	. . .	LSB Czwarty	CRC

8A. RPI pyta o wszystkie czujniki podłogi w centymetrach:
0x03	CZYTAJ	0x50	CRC

8B. STM odpowiada:
0x50	Pierwszy	. . .	Czwarty	CRC

9A. RPI pyta o konkretny (Z) czujnik podłogi binarnie
0x03	CZYTAJ	0x4Z	CRC

9B. STM odpowiada:
0x4Z	MSB	LSB	CRC

10A. RPI pyta o konkretny (Z) czujnik podłogi w centymetrach:
0x03	CZYTAJ	0x5Z	CRC

10B. STM odpowiada:
0x5Z	Odległość	CRC